ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ С-252-08 -49/08 - ПЗ

Исполнительный директор ООО«ГрафИнфо» Л.В. Морякова Руководитель проекта Т.В. Лисова Великий Новгород, 2011 год

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий специалист ведущий специалист | Лисова Т.В. Маркова С.Н. Холкина Е.А. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1. | Положения о территориальном планировании Том1 |
| 2. | Обоснование проекта генерального плана Том 2 |
| 3. | План реализации генерального плана |
| 2. Графические материалы |
|  | Генеральный план План современного использования территории. Опорный план |
|  | Муниципальное образование «Первомайское сельское поселение» |
| 1. | План современного использования территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:25000 |
| 2. | Схема ограничений использования территорий муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:25000 |
| 3. | Схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:25000 |
|  | Населённый пункт с.Первомайское |
| 4. | План современного использования территории населённого пункта с. Первомайское. М 1:5000 |
|  | Генеральный план План развития территории. Основной чертёж |
|  | Муниципальное образование «Первомайское сельское поселение». |
| 5. | Генеральный план развития муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:25000 |
| 6. | Ситуационный план расположения Первомайского сельского поселения на территории Ремонтненского района. М 1:100000 |
| 7. | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:25000 |
| 8. | Схема газоснабжения муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:25000 |
| 9. | Схема энергоснабжения и размещение линий слаботочной канализации муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:25000 |
| 10. | Схема административных границ и земель различных категорий муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:25000 |
| 11. | Схема границ территорий муниципального образования «Первомайское сельское поселение», подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |
| 12. | Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25000 |
| 13. | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:25000 |
| 14. | Схема планируемых границ функциональных зон муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:25000 |
| 15. | Схема транспортной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:25000 |
| 16. | Схема размещения объектов и сетей водоснабжения и водоотведения Ремонтненского района. М 1:150000 |
|  | Населённый пункт с. Первомайское |
| 17. | Генеральный план развития населённого пункта с. Первомайское в составе муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:5000 |
| 18. | Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и слаботочной канализации населенного пункта с. Первомайское в составе муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:5000 |
| 19. | Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий населенного пункта с. Первомайское в составе муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:5000 |
| 20. | Схема транспортной инфраструктуры населенного пункта с. Первомайское. М 1:5000 |
| 21. | Схема планируемых границ территорий населенного пункта с. Первомайское в составе муниципального образования «Первомайское сельское поселение», документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, и размещение комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. М 1:5000 |
| 22. | Схема границ территорий объектов культурного наследия муниципального образования «Первомайское сельское поселение». М 1:25000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |

Содержание.

1. Введение.	9

2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Первомайское сельское поселение.	11

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.	11

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	11

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Первомайского сельского поселения.	11

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	13

4. Стратегические направления градостроительного развития Первомайского сельского поселения	14

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	14

4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	15

4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	15

4.2.2. Земли населенных пунктов	19

4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	19

4.2.4. Земли особо охраняемых территорий	19

4.2.5. Земли лесного фонда.	19

4.2.6. Земли водного фонда	19

5. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.	20

5.1. Развитие планировочной структуры села Первомайское.	20

5.2. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.	23

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	24

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	26

8. Зона производственных предприятий.	27

9. Зона рекреационного назначения.	28

10. Зоны и объекты специального использования.	29

10.1. Территория кладбищ.	29

10.2. Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории	29

11. Баланс территории муниципального образования Первомайское сельское поселение Ремонтненского района Ростовской области.	30

12. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	31

12.1. Транспортная инфраструктура.	31

12.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	31

12.1.2.Поселковый транспорт.	31

12.1.3.Улично-дорожная сеть	32

13. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	33

13.1. Водоснабжение и водоотведение	33

13.2. Теплоснабжение.	35

13.3. Газоснабжение.	36

13.4. Электроснабжение.	37

13.5. Сети связи.	37

13.6. Инженерная подготовка территории.	38

14. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия	40

15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.	41

16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	41

16.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	41

16.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	42

16.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:	42

16.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:	42

16.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:	43

17. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	44

17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	44

17.2. Мероприятия по ЧС природного характера.	45

17.2.1. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах	45

17.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.	47

17.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	47

Заключение	52

# 1. Введение.

Генеральный план муниципального образования «Первомайское сельское поселение» разработан в 2009-2011 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (Великий Новгород) в соответствии с Договором субподряда № С-252-08/49 от 01.10.2008 г, заключенном между Заказчиком, Учреждением Российской Академии наук «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова» г. Москва и Исполнителем, ООО «ГрафИнфо» г. Великий Новгород и техническим заданием на выполнение работ по подготовке генеральных планов сельских поселений Ремонтненского района Ростовской области.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования «Первомайское сельское поселение» подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Ремонтненского района, Ростовской области.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана муниципального образования «Первомайское сельское поселение» должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенного пункта;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенного пункта;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана) Первомайского сельского поселения связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселения, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Проект выполнен при организационном и творческом участии отдела архитектуры Ремонтненского района.

# 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Первомайское сельское поселение.

Муниципальное образование Первомайское сельское поселение — агротехнический центр Ремонтненского района.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество сельской среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость села, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Первомайское сельское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в селе. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложений по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

## 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Первомайского сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Первомайского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Сегодня в Первомайском сельском поселении действует следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

- Программа социально – экономического развития Ремонтненского района на 2009-2011 гг.

- Прогноз социально-экономического развития Ремонтненского района на 2008-2010 гг. «Инвестиции».

- Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ремонтненском районе на 2009-2010 гг.

- Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Ремонтненском районе на 2009-2011 гг.

- Мероприятия муниципальной целевой программы реализации приоритетных направлений в сферах: «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и комфортабельное жилье» Ремонтненского района на 2008-2010 гг.

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ремонтненского района» на 2007-2012 годы.

- Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Ремонтненском районе на 2009-2011 годы.

- «Развитие физической культуры и спорта в Ремонтненском районе на 2009-2010 годы».

- Целевая муниципальная программа в области охраны окружающей среды Ремонтненского района на 2007-2010 годы

- Целевая Программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском районе на 2008 – 2010 годы.

- Программа развития мясного скотоводства на 2008-2012 годы по Ремонтненскому району.

- Муниципальная целевая программа освоение систем земледелия на ландшафтной основе в Ремонтненском районе на 2008-2010 годы.

- Целевая Программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском районе на 2008 – 2010 годы.

- Целевая Программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском районе на 2008 – 2010 годы.

Также на территории Первомайского сельского поселения активно реализуются областные целевые программы и документы по стратегическим направлениям развития:

- Социальное развитие села Ростовской области на 2008-2012 гг.

- Областная целевая программа развития малого предпринимательства в Ростовской области на 2008-2010 годы.

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.».

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года.

При разработке прогнозных направлений развития экономической базы Первомайского сельского поселения за основу взята «Стратегия развития Ремонтненского района Ростовской области».

К наиболее характерным преимуществам поселения можно отнести:

- Значительные масштабы сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

- растениеводство,

- животноводство,

- наличие не включенного в производственную деятельность трудового потенциала в поселении;

- отсутствие вредных производств и экологическая чистота территории.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

1.4. Восстановление систем земледелия и освоение ландшафтных систем земледелия, которые, оставаясь зональными, предусматривают более эффективное экономически целесообразное использование природных и техногенных ресурсов.

Восстановление земледелия и, прежде всего, его основных позиций возможно только при адекватном восстановлении другой основной отрасли сельского хозяйства – животноводства. Расширение для этой цели площади посева кормовых культур позволяет совершенствовать структуру посевных площадей, восстановить севообороты, улучшить состав предшественников для основной зерновой культуры – озимой пшеницы и дополнительно стабилизировать уровень почвенного плодородия путем биологизации земледелия.

1.5. Сохранению и повышению уровня почвенного плодородия, эффективному применению органических и минеральных удобрений, а также совершенствованию структуры посевных площадей, восстановлению севооборотов, агрономической и экономической оценке системы обработки почвы, защиты ее от эрозии и другим вопросам освоения в районе систем земледелия на ландшафтной основе посвящена «Муниципальная целевая программ освоения систем земледелия на ландшафтной основе в Ремонтненском районе на 2008-2010г.г.», утвержденная решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 28.11.07 г. № 137.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов.

Решение Собрания депутатов Ремонтненского района от 22.05.08 г. № 158 утверждена «Районная программы по развитию мясного скотоводства в Ремонтненском районе на 2008-2012 г.г.».

Основными целями указанной программы по развитию мясного скотоводства являются:

- решение социально экономических проблем;

- развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения района;

- максимальное использование имеющихся в районе земельных и природных ресурсов;

- улучшение экономического состояния сельскохозяйственного сектора экономики района.

Задачами рассматриваемой программы являются:

- внедрение в производство современных технологий содержания и кормления мясного скота;

- создание условий для устойчивого развития мясного скотоводства района; - создание племенной базы мясного скотоводства;

- увеличение поголовья мясного скота в крупных сельскохозяйственных предприятиях района на период 2008-2012 г.г.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 30.10.08 г. №178 утверждена «Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Ремонтненском районе на 2009-2011г.г.». Основными целями и задачами указанной программы является наполнение рынка товарами и услугами малых и средних предприятий, а также обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. В новой экономике социальные учреждения села начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

## 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Первомайское сельское  поселение на 01.01.2009 года  составила 1918 человек, что свидетельствует о заметном сокращении численности поселения за последние 2 года (с 2015 человек или на 5%).

Прогноз численности населения базируется на анализе демографической и миграционной обстановки за ретроспективный период. Прогнозные расчеты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Прогноз численности населения Первомайского сельского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2009-2015 | 42 | 47 | -10 | 1955 |
| 2015-2029 | 70 | 98 | -28 | 2025 |

Базовый прогноз численности населения Первомайского сельского поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения  ОГС №12. Численность населения Первомайского сельского поселения была определена на уровне 1918 человек по состоянию на 01.01.2007 года, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Первомайского сельского поселения на расчетный срок принята 2025 человек.

## 4. Стратегические направления градостроительного развития Первомайского сельского поселения

## 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Первомайского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Первомайскому  сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Первомайского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного сельскохозяйственного центра Ростовской области, межселенного районного центра. Стратегической целью развития Первомайского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Первомайского сельского поселения и единственного его населенного пункта – села Первомайское.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования  Первомайское сельское поселение, границы населенного пунктов села Первомайское, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года  Первомайское сельское поселение является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Первомайское. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Первомайское  сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Ремонтненский район", в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 15 и 16 к вышеуказанному областному закону.

Граница Муниципального образования «Первомайское сельское поселения» остается неизменной.

Проектом предлагается изменить границу села Первомайское.

Увеличение территории села предлагается произвести за счет земель сельскохозяйственного назначения (110 га) для размещения индивидуальной жилой застройки, а также зоны рекреации.

## 4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Общая площадь земель муниципального образования «Первомайское  сельское поселение» в административных границах составляет 30932  га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное состояние |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 30351 | 98,12 |
| 2. Земли населенных пунктов | 470 | 1,52 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 36 | 0,12 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |
| 6. Земли водного фонда | 75 | 0,24 |
| 7. Земли запаса | - |  |
| ВСЕГО | 30932 | 100 |

Перераспределение земельного фонда.

Общая площадь земель Муниципальное образование Первомайское сельское поселение в административных границах составляет 30932 га и останется прежней. Земельный фонд перераспределится по категориям земель следующим образом:

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 30351 | 30241 |
| 2. Земли населенных пунктов | 470 | 580 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 36 | 36 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |
| 6. Земли водного фонда | 75 | 75 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 30932 | 30932 |

## 4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно п. 1 ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В рамках выполнения работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Первомайское сельское поселение», согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

Проектом предусматривается перевод 110 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для размещения индивидуальной жилой застройки и зоны рекреации.

Список участков земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для перевода в земли населенных пунктов и не поставленных на кадастровый учет, показаны на схеме рис. 4.2.1.1. и приведен в таблице 4.2.1.1.

Рис. 4.2.1.1.Схема участков земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для перевода в земли населенных пунктов и не поставленных на кадастровый учет.

Таблица 4.2.1.1.

| № | Кадаст. номер | Категория земель | Целевое назначение | Площадь, га | Правообладатель | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 1,4 | Государственные неразграниченные земли | Земельный участок площадью 1,4 га, расположен в северо-западной части села Первомайское, имеет вытянутую форму по направлению Запад-Восток протяженностью 323 м. На юге граница земельного участка проходит по существующей границе села Первомайское - по ул. Северная до существующей границы с. Первомайское |
| 2 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 41,2 | Государственные неразграниченные земли | Земельный участок площадью 41,2 га расположен в западной части села Первомайское, имеет вытянутую форму по направлению Запад-Восток длиной 1070 м. В центре участка находится пруд Гусячий. Граница земельного участка проходит по землям сельхоз назначения длиной 235 м «от» и «до» существующей границы населённого пункта. |
| 3 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 5,4 | Государственные неразграниченные земли | Земельный участок площадью 5,4 га расположен в юго-западной части села Первомайское, имеет форму треугольника протяжностью 360 м по границе земельного участка с кадастровым номером 61:32:600011:54. Далее граница проходит по существующей границе с. Первомайское. |
| 4 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 2,2 | обще долевая собственность | Земельный участок площадью 2,2 га расположен в юго-западной части села Первомайское, имеет вытянутую форму протяженностью 370 м по границе земельного участка с кадастровым номером 61:32:600011:54. Далее граница проходит ломаной линией по землям сельскохозяйственного назначения - 423 м. |
| 5 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 38,3 | Государственные неразграниченные земли | Земельный участок площадью 38,3 га расположен в южной части села Первомайское, Имеет вытянутую форму протяжностью 700м по землям сельскохозяйственного назначения, начиная от ул. Богданова вдоль дороги до существующей границы населённого пункта. |
| 6 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 2,6 | Государственные неразграниченные земли | Земельный участок площадью 2,6 га расположен в северной части села Первомайское, имеет треугольную форму протяжностью 230 м от существующей границы по земельному участку с кадастровым номером 61:32:600011:54 до линии электропередач напряжением 35 кВ. Дальше до пересечения ул. Северная и Ленина на стыке существующей границы с. Первомайское. |
| 7 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 10,3 | обще долевая собственность | Земельный участок площадью 10,3 га расположен в северо-восточной части села Первомайское, имеет вытянутую форму. Граница земельного участка проходит по границе земельного участка с кадастровым номером 61:32:600011:54. От существующей границы населённого пункта до границы земельного участка с кадастровым номером 61:32:600011:54 - 253 м. Далее граница проходит вдоль дороги по границе земельного участка с кадастровым номером 61:32:600011:54 |
| 8 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 0,8 | Государственные неразграниченные земли | Земельный участок площадью 0,8 га находится в северной части с Первомайское. Имеет форму треугольника. Граница земельного участка проходит по существующей границе с. Первомайское и границе земельного участка с кадастровым номером 61:32:600011:54. |
| 9 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 0,6 | Государственные неразграниченные земли | Земельный участок площадью 0,6 га расположен в северной части с. Первомайское. Граница земельного участка проходит по границе земельного участка с кадастровым номером 61:32:600011:54 и по дороге |
| 10 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 6,9 | Государственные неразграниченные земли | Земельный участок площадью 6,9 га расположен в восточной части с. Первомайское. Имеет вытянутую форму протяжностью 830 м по границе земельного участка с кадастровым номером 61:32:600011:54. Далее граница проходит по существующей границе с. Первомайское. |
|  |  | Итого: | 109,7 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по землям населенных пунктов: | 110 |  |  |

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составит  30241 га.

## 4.2.2. Земли населенных пунктов

На территории Муниципального образования «Первомайское  сельское поселение» находится один населенный пункт – село Первомайское, который располагается на территории в 470 га.

Территория земель населенных пунктов увеличится на 110 га за счет земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. В результате такого перевода площадь  населенных пунктов   составит  580 га (1,87%).

Схемы существующей и планируемой границы населенных пунктов поселения – села Первомайское разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Первомайского сельского поселения, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

Муниципального образования Первомайское сельское поселение

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Село Первомайское | 470 | 580 |
| Всего | 470 | 580 |

## 4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составляет 36 га и она останется без изменения.

## 4.2.4. Земли особо охраняемых территорий

По данным предоставленным Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов (Ростоблкомприрода), земель особо охраняемых природных территорий в Первомайском сельском поселении нет.

Площадь земель особо охраняемых территорий останется без изменений.

## 4.2.5. Земли лесного фонда.

Земель лесного фонда в Первомайском сельском поселении нет  и они не изменятся на расчетный период.

## 4.2.6. Земли водного фонда

Площадь земель водного фонда в настоящее время составляет 75 га и она не изменится на расчетный срок.

# 5. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

## 5.1. Развитие планировочной структуры села Первомайское.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей села.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Жилая зона села по генплану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки.

При этом используется и принимается в расчет большинство зданий жилого и культурно-бытового назначения и учитываются материалы ранее выполненных привязок.

Проектом предлагается размещение общественного центра на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий, частичной реконструкции и строительством новых общественных зданий.

Общественный центр решается в тесной взаимосвязи с планировочной структурой села, с выделением главных элементов и подчинения им второстепенных.

Проектом предусматривается создание законченного ансамбля уже сложившегося общественного центра села, представляющего собой пространственную композицию, центром которой является парк, расположенный в центральной части села и объединяющий центральную часть села в единый ансамбль.

К парку  примыкают административная и торговая площади с рядом зданий общественного, административного, культурно-просветительного и торгового назначения. Размещение кварталов новой индивидуальной жилой застройки предусматривается в основном на периферийных частях села (кварталы 1-21 ИЖС). Предусматривается и реконструкция части жилой застройки в рамках существующей структуры села, в частности предусмотрен вынос жилой застройки в северо-западной части села, попадающей в санитарно-защитную зону свалки ТБО. Расселению подлежит жилая застройка с площади 14,8 га и оно предусматривается за пределами расчетного срока (после 2029 года).

Сводные данные о перспективной застройке села Первомайское  представлены в таблице 5.1.1. и показаны на рисунке  5.1.1.

Развитие села предусматривает включение в состав населенного пункта ряда территорий, не входящих в его состав в настоящее время. Наиболее значимым для развития рекреационной зоны села является включение в состав  земель населенного пункта участка вокруг пруда Гусячий (площадью более 41 га).

Рис. 5.1.1. Схема развития села Первомайское на расчетный срок.

Предусматривается реконструкция существующей общественно-деловой застройки и создание новых объектов (гостиницы - квартал 1 ОД, реконструкция (расширение) детского дошкольного образовательного учреждения -  квартал 2 ОД,  строительство кафе  (квартал 3 ОД) в рамках создания единого архитектурного ансамбля центра села.

Жилая застройка решается размещением новых  кварталов индивидуальной жилой застройки по периметру села с учетом существующей уличной сети  населенного пункта. Проектируемая уличная сеть дифференцируется по своему функциональному назначению для упорядочения пешеходного и транспортного движения.

Часть территории индивидуальной жилой застройки в северной части села попадает в санитарно-защитную зону свалки ТБО и требуется отселение населения с данной территории. Общая площадь территорий, с которых запланировано переселение, составляет 14,8 га. Данная территория на перспективу переводится в зону рекреации.

В северной части села предусмотрено  создание 5 новых кварталов коттеджной застройки с приусадебными участками (кварталы 17, 18, 19, 20 и 21). Жилая застройка, проектируемая индивидуальными жилыми  домами с приусадебными участками 0,10-0,15 га. В этой же части села предусматривается создание участка городского леса (квартал 4 площадью 3,5 га), а за границами расчетного срока и зоны рекреации после расселения жилых кварталов, попадающих в СЗЗ свалки ТБО.

В южной части села предусматривается размещение 16 кварталов индивидуальной жилой застройки.

В юго-западной части села размещаются кварталы  1, 2, 3 и 4 (по обоим сторонам западной части улицы Октябрьская. В южной части села вдоль улицы Южная разместятся кварталы 5-12 ИЖС. Кварталы  7, 8, 9 и 10 частично попадают в санитарно-защитную зону животноводческих ферм. При освоении этих кварталов необходимо предусматривать размещение жилой застройки за пределами СЗЗ (ближе к ул. Южная), а территории, попадающие в СЗЗ  использовать в качестве приусадебных участков. Еще один квартал ИЖС планируется разместить к югу от улицы Первомайской (квартал 13). В этой же части села планируется коммунально-складская зона (квартал 1 КС), прилегающий с восточной стороны к МТМ, где на расчетный срок планируется разместить  прачечную с химчисткой.  Восточнее  квартала 1 КС сохраняется еще один участок (квартал 2 КС  площадью 4,52 га) территории, использование которого планируется за пределами расчетного срока.

Остальные три квартала (14, 15 и 16) размещаются  на восточной окраине села (восточная часть улицы Кирова).

Все кварталы  ИЖС предлагается застраивать  малоэтажными зданиями повышенной комфортности (коттеджного типа) с приусадебными участками 0,10-0,15 га.

Проектом предусмотрено создание парков (площадью 94,3 га), а также зоны городского леса общей площадью 18,98 га. Кварталы городских лесов  будут отделять:

- вновь запланированные кварталы ИЖС (7, 8, 9) от расположенных к югу от села животноводческих ферм (квартал 1);

-  территории существующего кладбища от жилой и общественно-деловой застройки (квартал 2);

- производственной и коммунально-складской зон  от жилой застройки (квартал 3);

- Жилую застройку от  воздействия свалки ТБО (квартал 4).

Парковую зону планируется создать вокруг существующих прудов и вдоль балки (кварталы 2 и 3), а также для защиты жилой застройки от воздействия существующей котельной в центральной части села (квартал 1).

Таблица 5.1.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 3,50 | 2,10 | 2 |
| 2 | ИЖС | 0,37 | 0,22 | 1 |
| 3 | ИЖС | 6,63 | 3,98 | 2 |
| 4 | ИЖС | 1,91 | 1,15 | 1 |
| 5 | ИЖС | 1,65 | 0,99 | 1 |
| 6 | ИЖС | 0,86 | 0,52 | 1 |
| 7 | ИЖС | 0,38 | 0,23 | 1 |
| 8 | ИЖС | 0,57 | 0,34 | 1 |
| 9 | ИЖС | 0,65 | 0,39 | 1 |
| 10 | ИЖС | 2,12 | 1,27 | 1 |
| 11 | ИЖС | 1,87 | 1,12 | 1 |
| 12 | ИЖС | 3,14 | 1,88 | 1 |
| 13 | ИЖС | 2,56 | 1,54 | 1 |
| 14 | ИЖС | 1,21 | 0,73 | 2 |
| 15 | ИЖС | 1,80 | 1,08 | 2 |
| 16 | ИЖС | 3,08 | 1,85 | 2 |
| 17 | ИЖС | 1,55 | 0,93 | 2 |
| 18 | ИЖС | 1,52 | 0,91 | 2 |
| 19 | ИЖС | 1,30 | 0,78 | 1 |
| 20 | ИЖС | 7,36 | 4,41 | 2 |
| 21 | ИЖС | 1,56 | 0,94 | 2 |
| всего |  | 45,56 | 27,33 |  |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 1 | гостиница на 12 мест | 0,38 | 0,27 | 2 |
| 2 | реконструкция, увеличение ДОУ (80 детей) | 0,47 (дополнительно к существующей площади 1,06) | 0,34 (дополнительно к существующей 1,11) | 2 |
| 3 | кафе, 34 места | 0,33 | 0,24 | 2 |
| 4 | Банно-оздоровительный комплекс, 10 мест | 0,60 | 0,43 | 2 |
| 5 | торговый центр | 0,89 | 0,64 | 2 |
| всего |  | 2,67 | 1,91 |  |
|  | Коммунально-складская зона |  |  |  |
| 1 | прачечная, химчистка и т.д. (120 кг в смену) | 3,31 | 1,21 | 2 |
|  | Парки и городские леса |  |  |  |
| 1 | парк | 1,06 | - | 1 |
| 2 | парк | 41,49 | - | 1 |
| 3 | парк | 51,75 | - | 1 |
| 1 | Городские леса | 2,00 | - | 2 |
| 2 | Городские леса | 2,99 | - | 2 |
| 3 | Городские леса | 10,49 | - | 2 |
| 4 | Городские леса | 3,5 | - | 2 |

## 5.2. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории села

- историко-культурную и планировочную специфику села

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки

- зона индивидуальной жилой застройки (расселение)

- зона планируемой реконструкции индивидуальной жилой застройки под малоэтажную жилую застройку

- зона планируемой индивидуальной жилой застройки

- зона малоэтажной жилой застройки

- зона малоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (за пределами расчетного срока)

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

- зона планируемой общественно-деловой застройки

- зона объектов здравоохранения

Зоны особо охраняемых территорий:

- зона источников водоснабжения

Производственные зоны:

- зона промышленных предприятий

- зона коммунально-складской застройки

- зона планируемой коммунально-складской застройки

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственного использования

Рекреационные зоны:

- зона рекреационного использования

- зона парка

- зона планируемых парков, скверов, бульваров (за границами расчетного срока)

- зона планируемых парков, скверов, бульваров

- зона планируемых городских лесов

Зоны специального использования:

- зона кладбища

- зона канализационных очистных сооружений

- зона планируемых очистных сооружений дождевой канализации

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной инфраструктуры

- зона планируемой транспортной инфраструктуры

## 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. На расчетный  период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

На расчетный срок принято, что необходимо ликвидировать все ветхое и аварийное жилье. Общая убыль  существующего жилищного фонда принята равной 2,2 тысяч  м2. За пределами расчетного периода предусматривается расселения населения из жилой застройки,  расположенной в СЗЗ свалки ТБО (14,8 га).

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п.п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 2025 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 60,75 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 34,9 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 2,2 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 32,7 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 28,05 |

Строительство предполагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Ниже приведен расчет нового строительства в селе Первомайское:

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 2025 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 60,75 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 34,9 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 2,2 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 32,7 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 28,05 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 27,33 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 0,72 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 46,75 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 45,56 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 1,19 |

Для размещения 28,05  тыс.м2 потребуется 46,75 га, из которых 27,33 тыс.м2  планируется построить на  свободных территориях (45,56 га).

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для поселения достаточно высоки, учитывая крайне низкие  темпы ввода жилья последнего времени  (320 м2 за период 2006-2009 годы по данным Росгосстата), но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь.

## 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания.

В рамках генерального плана запланировано строительство следующих  объектов культурно-бытового назначения:

гостиницы на 12 мест, увеличение (реконструкция) ДОУ (80 детей), кафе  (35 места), бани (10 мест), торгового центра, прачечной (120 кг в смену)  и  химчистки и т.д.

Программой социально-экономического развития Ремонтненского района по Первомайскому сельскому поселению на период 2007-2020 годы предусмотрено в области:

Жилищного строительства – ввод в эксплуатацию нового жилья в объеме не менее 100 м2 в год (не менее 2700 м2 на расчетный срок, что явно недостаточно для развития поселения).

Инженерные сети – газификацию поселения в период 2010-2029 годы и решение вопросов водообеспечения за счет реконструкции и строительства новых артскважин.

В области развития системы образования – реконструкцию школ и ДОУ в период 2010-2020 годы.

В области здравоохранения – реконструкцию и модернизацию ФАП  в 2009  году.

Мероприятия в области развития и совершенствования системы культурно-досуговой и спортивной деятельности не предусмотрено.

В области торговли  в период 2010-2020 гг. предусмотрен ввод в эксплуатацию магазинов общей площадью 500 м2.

В области развития АПК – реконструкция по 1 объекту в год.

В области развития связи – увеличение мощности систем связи с начала в 2009 году, а затем  в период 2010-2015 годы (в целом по району и всем СП района).

В области развития объектов управления – реконструкция 1 объекта в период 2010 году.

Приведенный выше перечень свидетельствует, что в Первомайском сельском поселении на период до 2020 года в основном планируются мероприятия, направленные не на новое строительство, а на реконструкцию и модернизацию уже существующей инфраструктуры поселения.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселка. Необходимо отметить, что ранее созданная в поселении система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям, более того по ряду показателей имеются свободные мощности. Поэтому основной задачей поселений является сохранение и модернизация систем с доведением их до современных требований и по качеству. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема размещения объектов местного значения», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания.

## 8. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление  на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Территория производственных зон существенно не изменится, зона коммунально-складской застройки увеличится за счет размещения на ее территории:

- прачечной и  химчистки и т.д.

Основной задачей будет являться модернизация существующей базы производства с постепенным переводом ее современный технический и организационный уровень, что должно позволить увеличить сельскохозяйственное производство, обеспечить первичную переработку и сохранность продукции, обеспечить стабильное развитие поселения на весь расчетный период (минимизировать влияние природного фактора на развитие).

# 9. Зона рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-реакреационных  территорий, которые включают городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на территории  поселения. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также  «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»,  утвержденным приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 № 2.

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.  Озелененные территории являются объектами  градостроительного нормирования и  представляются  в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории сельских поселений должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта (таблица 33 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»).

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, незначительными территориями лесонасаждений.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. В единственном населенном пункте поселения с. Первомайское  планируемые площади озеленения значительно выше нормативных показателей (572 м2 парков и городских лесов на человека), а зоны рекреационного назначения составляет  1211 м2 на каждого жителя.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка и массива городских лесов.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бутовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Озеленение охранной зоны водоемов.

3. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

4. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

5. Посадка берегоукрепительных насаждений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается создание общепоселковых парков, скверов, лесополос и спортивных сооружений, в том числе в новой застройке.

# 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища,

- зона полигона ТБО.

## 10.1. Территория кладбищ.

На территории поселения существует кладбище площадью 2,5 га, из которых уже занято 2,34 га (93,6%).

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, размер земельного участка составит 0,12 га. Потребности в расширении существующего кладбища нет

## 10.2. Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории

Для складирования твердых бытовых отходов из категории прочих земель Первомайскому сельскому поселению было выделено 10 га земли. Свалка расположена к северу от села. Уровень наполнения составляет 30%.  Ширина санитарно-защитной зоны – 1000 м.

На территории поселения имеется 1 скотомогильник.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-1,5 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО составит 3189 м3 в год. Количество образующихся отходов за расчетный срок составит 63788 м3. Потребность в территории под свалку ТБО составит 3,2 га. С учетом существующего заполнения свалки ТБО потребности в  расширении на расчетный период не требуется.

## 11. Баланс территории муниципального образования Первомайское сельское поселение Ремонтненского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Первомайского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Первомайского сельского  поселения представлены в таблице 11.1

Таблица 11.1

Баланс территории Муниципального образования «Первомайское  сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 30351 | 98,12 | 30241 | 97,77 |
| 2 | Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| 3 | Земли водного фонда | 75 | 0,24 | 75 | 0,24 |
| 4 | Земли населенных пунктов | 470 | 1,52 | 580 | 1,87 |
| 5 | Земли промышленности | 36 | 0,12 | 36 | 0,12 |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  | - | - |
|  | Итого площадь МО: | 30932 | 100 | 30932 | 100 |
| 1 | с. Первомайское | 470,24 |  | 580,51 |  |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 239,52 | 50,93 | 286,12 | 49,29 |
|  | - индивидуальная | 239,52 | 50,93 | 286,12 | 49,29 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 7,69 | 1,63 | 10,31 | 1,78 |
|  | - зона объектов здравоохранения | 0,88 | 0,19 | 0,88 | 0,15 |
| 1.3 | Территории занятые водными объектами | 3,49 | 0,74 | 6,76 | 1,16 |
| 1.4 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 202,58 | 43,08 | 245,33 | 42,26 |
|  | - городские парки | 3,40 | 0,72 | 97,70 | 16,83 |
|  | - городские леса | - | - | 18,13 | 3,12 |
| 1.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 14,50 | 3,08 | 18,74 | 3,23 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 14,50 | 3,08 | 18,74 | 3,23 |
| 1.6 | Территория кладбищ | 2,34 | 0,50 | 2,34 | 0,40 |
| 1.7 | Территории производственных предприятий, в том числе: | 0,12 | 0,02 | 10,91 | 1,88 |
|  | - коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений | 0,12 | 0,02 | 3,41 | 0,59 |
|  | - промышленных предприятий | - | - | 7,5 | 1,29 |

# 12. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 12.1. Транспортная инфраструктура.

## 12.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям;

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения города и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Первомайском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Первомайского сельского поселения, составляет:

- дорога регионального значения – 18,3 км.

- дорога местного значения – 33,9  км.

### 12.1.2.Поселковый транспорт.

Учитывая размеры единственного в поселении населенного пункта -  села  Первомайское  организация внутрипоселковых  пассажирских маршрутов нецелесообразна.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок между населенными пунктами района муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости.

Намеченное увеличение количества муниципальных автобусов не означает пропорционального роста  парка МР РР «Сельский маршрут». Предполагается активное привлечение к работе на маршрутах частных перевозчиков, имеющих в своем арсенале автобусы средней и малой вместимости. Эти меры и значительное расширение разветвленности автобусных линий позволят существенно сократить спрос населения на маршрутные таксомоторные перевозки.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 800 единиц, а на расчетный срок - 1120 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по с.Первомайское суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 5-6 постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей, поэтому на территории поселении необходимо предусмотреть АЗС, особенно с учетом транзитного транспортного потока по автодороге регионального значения Р 61-263 с.Ремонтное – с.Кормовое - с.Приютное, которая проходит через с. Первомайское. На территории поселения  в настоящее время собственную   заправочную  станцию  имеет колхоз племзавод «Первомайский».

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

## 12.1.3.Улично-дорожная сеть

Существующая в селе улично-дорожная сеть не претерпевает существенных изменений. Проектом предусмотрена в основном  реконструкция улиц.

Принята следующая классификация улиц:

- поселковая дорога  (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно параллельных направлений

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

- Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью, а также противопожарное обслуживание.

Протяженность улично-дорожной сети с. Первомайское  к концу расчетного срока составит км:

- поселковая дорога  – 2,5  км;

- главная улица –  1,74 км;

- основная улица в жилой застройке – 18,31 км;

- второстепенная улица в жилой застройке – 2,32 км;

- хозяйственный проезд – 7,57 км.

| Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- |
|  | Существующее | Планируемые | Всего на конец расчетного периода |
| поселковая дорога | 2,5 | - | 2,5 |
| главная улица | 1,74 | - | 1,74 |
| основная улица в жилой застройке | 18,31 | - | 18,31 |
| второстепенная улица в жилой застройке | 2,32 | - | 2,32 |
| хозяйственный проезд | 5,6 | 1,97 | 7,57 |
| Итого | 30,47 | 1,97 | 32,44 |

Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (шлак, гравий).

# 13. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 13.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сутки. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Первомайского сельского поселения на расчётный период составляет: 458,70м³/сутки (см.табл.2.1.4.)

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10 л/ с;

- на внутреннее – 2х5 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 320 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения с. Первомайское проектом предлагается устройство единой системы водоснабжения от действующих артезианских скважин. Для этого предлагается:

- устройство площадки водопроводных сооружений в юго-восточной части села с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды ёмкостью  200 м3 каждый и насосной станции второго подъёма  (q = 120 м3/час; Н = 30,0 м) и водонапорной башни (q = 50 м3; Н = 18м) в непосредственной близости от действующих артезианских скважин. В резервуарах чистой воды предлагается хранить запас воды на наружное и внутреннее пожаротушение, запас воды на хозпитьевые нужды населения на время пожара. В качестве источника водоснабжения предлагается использовать скважины  №3285 и  №3285 (рабочие) и №3748 (резервная);

- отключение двух действующих скважин №1165 и №6872 от сетей села Первомайское и консервация их на случай чрезвычайных ситуаций;

-  использование трёх действующих водонапорных башен возле скважины №3285 в качестве контррезервуаров;

- устройство единой кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 225÷110 мм;

- переключение действующих сетей к планируемым, так же в связи со значительной изношенностью действующих водопроводных линий рекомендуется их поэтапная замена.

Водопроводная сеть планируется Ø 225÷110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 (Ø225 мм предлагается для «обвязки» площадки водопроводных сооружений).

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для обеспечения пожарной безопасности застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупикового участка водопровода по улице Богданова, проектом планируется устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108 м³ с разворотной площадкой размером 12х12 м для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно, из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с, и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Каждый резервуар должен быть оснащен колодцем с задвижкой и водоприёмным колодцем. Радиус действия таких противопожарных резервуаров составляет 150÷200 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерными  узлами рекомендуется  также оснащать оба водовода, подающих воду от группового водовода Ø400 мм на площадку водопроводных сооружений, а также  насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Источники водоснабжения и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 для каждой из которых организацией проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по их защите и определяются границы зон.

Водоотведение.

По согласованию с администрацией Первомайского сельского поселения системой водоотведения оснащаются только общественные здания и здания коммунального назначения. Предлагается схема, согласно которой, сточные воды от общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных канализационных коллекторов отводятся на поселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа наземного исполнения марки «Е-50М1БПФ» фирмы «ЕКОС» (или любые иные обеспечивающие далее указанные параметры) производительностью (30÷60 м3/сутки) с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории, что позволяет  принять сточные воды от части жилых домов по ул. Октябрьская и ул. Богданова, а также вывозить сточные воды из накопительных ёмкостей остальной части жилого фонда.

Индивидуальные жилые дома, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации рекомендуется оснащение индивидуальных жилых домов  локальными очистными сооружениями модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки БИОКСИ не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительный колодец (по рекомендации производителя ) и может использоваться для полива приусадебного участка.

## 13.2. Теплоснабжение.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 №586-3С)

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной  и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился 10-15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6 лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные  источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от  двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения гостиницы, расположенной  в ОД-1,  предлагаем отдельно стоящую блочную модульную котельную АИТ №1, мощностью 0,086 МВт.

Для теплоснабжения реконструируемого детского сада, расположенного в ОД-2,  предлагаем отдельно стоящую блочную модульную котельную АИТ №2, мощностью 0,405 МВт.

Для теплоснабжения кафе, бани, торгового центра, прачечной предусмотреть автономные источники тепла у каждого потребителя непосредственно.

## 13.3. Газоснабжение.

В селе Первомайское проектируется 21 квартал с 1-2 этажной жилой застройкой (№ 1-21), общей численностью населения 910 человека и 6 кварталов - общественно-деловой  и  коммунально-складской застройки.

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются перспективные сети  газопроводов высокого давления. До села Первомайское в ранее запроектированных проектах предусмотрено ответвление газопровода высокого давления (0,64 МПа) до ГРП высокого давления. В ГРП давление газа снижается до среднего (0,3 МПа) и подается в сеть газопроводов среднего давления, От ГРП по селу предусматривается прокладка газопроводов среднего давления.

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки в проектируемых кварталах предусматривается от автономных источников теплоты (АИТ) встроенных, пристроенных и отдельностоящих на газовом топливе, установленных у каждого потребителя.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов  и кафе театров и кинотеатров не допускается. В детских, учебных, лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания для цели пищеприготовления  используется  электричество.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от автономных двухконтурных  котлов  на газовом топливе со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел  со встроенным контуром горячего водоснабжения на газовом топливе.

Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов могут применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности, работающие на газовом топливе. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. ( СНиП 31-02-2001)

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого здания  общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРПШ), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРПШ предлагается произвести от газопровода среднего давления, котельных (АИТ) - от перспективных сетей газопроводов низкого давления. Газификацию  существующих котельных произвести после  их реконструкции и перевода котлов  на газовое топливо. Производительность ГРПШ принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия.

Сеть газопроводов предусматривается  вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов.

## 13.4. Электроснабжение.

Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б или деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно – 5,4 км, в том числе вынос из зоны застройки – 1,8 км:

- Строительство12 новых ТП в том числе:

3 шт КТП-1*100, 4 шт КТП-1*160, 3 шт КТП-1*250,

1 шт БКТП-2*100 и 1 шт БКТП-2*160 кВА

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

- Строительство в зоне ИЖС  воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с

изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 8,2 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей

## 13.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2025 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок составит 780 номеров (по состоянию на 01.01.2009 года – 187 номеров).

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации села Первомайское должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным  моментом  на  современном  этапе  является  развитие  информационных  телекоммуникационных сетей  и  сетей  передачи  данных (мультисервисная сеть)  с  предоставлением  населению  различных  мультимедийных  услуг, включая  «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

открытие  удалённых  цифровых  абонентских  модулей;

развитие  сети,  работающей  по  ВОЛС;

создание  и развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных;

расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая  «Интернет».

Будет продолжать  развиваться  в  селах и система  сотовой  радиотелефонной  связи  на  базе  стандарта  GSM. Дальнейшее  развитие  этого  вида  связи, которое  начинает  составлять  существенную  конкуренцию  телефонии  общего  пользования,  должно  идти  по  пути  увеличения  площади  покрытия  территории  села  и  прилегающих  районов  сотовой связью  с  применением  новейших  технологий  и  повышения  качества  связи.

Радиовещание

В селах доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное  вещание

В населенных пунктах поселения транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного  вещания.  Развитие системы  кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

## 13.6. Инженерная подготовка территории.

Принимаемые проектом схемы имеют цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа, отвод дождевых вод.

- Организация рельефа, отвод дождевых вод

В составе проекта выполнены схемы вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а также с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства. Существующий рельеф в основном сохраняется.

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в дождеприемные колодцы дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Дождевые и талые воды по магистральным коллекторам отводятся на локальные очистные сооружения «Flotenk» (Fiberglass Group), в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбционные фильтры. В состав локальных очистных сооружений (Л.О.С.) так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб.

После очистки вода сбрасывается в балку.

Ведомость объемов работ с. Первомайское

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дождевая канализация |  |  |
|  | Ветка «А» |  |  |
| 1. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø315 | м | 305 |
|  | Ø350 | м | 160 |
|  | Ø400 | м | 320 |
|  | Ø450 | м | 1935 |
|  | Ø600 | м | 865 |
|  | Ø700 | м | 400 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 2. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 30/90» Ø1600 | шт | 1 |
| 3. | Пескоотделитель «Flotenk — OP8000» (4,20 x 1,60) | шт | 1 |
| 4. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ30» (4,50 х 1,60) | шт | 1 |
| 5. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB30» (6,20 х 2,40) | шт | 1 |
| 6. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK30» Ø1000 | шт | 1 |
| 7. | Регулирующий резервуар (30,0 х 23,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м ) | шт | 1 |
| 8. | Дисковый затвор VP3449-02 Ø250 | шт | 1 |
| 9. | Погружной насос SE1.80.100.22.4 N = 2,9КВт n = 1445об/мин Масса - 101кг | шт | 1 |
|  | Ветка «Б» |  |  |
| 10. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø350 | м | 330 |
|  | Ø550 | м | 720 |
|  | Ø700 | м | 880 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 11. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 20/60» Ø1600 | шт | 1 |
| 12. | Пескоотделитель «Flotenk — OP5000» (2,70 x 1,60) | шт | 1 |
| 13. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ20» (3,60 х 1,60) | шт | 1 |
| 14. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB20» (6,40 х 1,60) | шт | 1 |
| 15. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK20» Ø1000 | шт | 1 |
| 16. | Регулирующий резервуар (25,0 х 20,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 17. | Дисковый затвор VP3449-02 Ø200 | шт | 1 |
| 18. | Погружной насос SE1.80.100.15.4 N = 2,1КВт, масса - 99кг | шт | 1 |
|  | Ветка «В» |  |  |
| 19. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø450 | м | 290 |
|  | Ø500 | м | 430 |
|  | Ø550 | м | 1100 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 20. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 10/30» Ø1600 | шт | 1 |
| 21. | Пескоотделитель «Flotenk — OP3000» (4,00 x 1,00) | шт | 1 |
| 22. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ10» (4,00 х 1,00) | шт | 1 |
| 23. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB10» (4,00 х 1,60) | шт | 1 |
| 24. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK10» Ø1000 | шт | 1 |
| 25. | Регулирующий резервуар (30,0 х 20,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 26. | Дисковый затвор VP3449-02 Ø160 | шт | 1 |
| 27. | Погружной насос SE1.80.80.15.4 N = 2,1КВт n = 1435об/мин Масса - 98кг | шт | 1 |
|  | Ветка «Г» |  |  |
| 28. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø450 | м | 1320 |
|  | Ø500 | м | 250 |
|  | Ø550 | м | 340 |
|  | Ø600 | м | 1990 |
|  | Ø700 | м | 360 |
|  | Ø800 | м | 280 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 29. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 15/45» Ø1600 | шт | 1 |
| 30. | Пескоотделитель «Flotenk — OP4000» (3,80 x 1,20) | шт | 1 |
| 31. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ15» (3,00 х 1,60) | шт | 1 |
| 32. | Сорбиционный фильтр «Flotenk -SB15» (4,50 х 1,60) | шт | 1 |
| 33. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK15» Ø1000 | шт | 1 |
| 34. | Регулирующий резервуар (23,0х 20,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 35. | Дисковый затвор VP3449-02 Ø200 | шт | 1 |
| 36. | Погружной насос SE1.80.100.15.4 N = 2,1КВт, масса - 99кг | шт | 1 |

## 14. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

Одной из особенностей муниципального образования «Первомайское сельское поселение» является наличие на его территории памятников археологии.

Организацию новых объектов историко-культурного наследия и упорядочение существующих предполагается осуществить на землях различных категорий, путем проведения мероприятий по перераспределению земель существующей категории в земли особо охраняемых территорий.

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

## 15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Первомайского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения городского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# 16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

## 16.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от автодорог

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 16.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- создание поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

## 16.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих городские котельные и жилую застройку.

## 16.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. Модернизация  на расчетный срок существующей свалки под  полигон ТБО.

2. Рекультивация несанкционированных свалок.

3. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

4. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

5. Обеспечить городскую больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

6. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

7. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Первомайское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 16.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Первомайском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Первомайского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах  поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 17. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

# 17.2. Мероприятия по ЧС природного характера.

# 17.2.1. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, сельского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

# 17.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.

# 17.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью более 10000 квадратных метров в селе – нет.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты 98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законам.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

Анализ, имевших место на территории населенных пунктов, пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы. В Первомайском сельском поселении имеется пожарное депо  на территории колхоза племзавода «Первомайский», оснащенное одной специализированной автоцистерной. Депо нуждается в реконструкции. Радиус обслуживания пожарного депо (с учетом дальней точки) – 38 км.

Необходимо, в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов, на территории сельского поселения строительство новых пожарных депо и формирование пожарных охран.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Для защиты территории Первомайского сельского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Обеспечение населенных пунктов поселения средствами проводной связи и радиосвязи.

2. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

3. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

4. Создание подразделений пожарной охраны.

# Заключение

Проект генерального плана Первомайского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития населенного пункта.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории населенного пункта, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Первомайского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.